30VA（SY0610-1331A1） R型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 30 | 94 | 39 | 0.7 | 70*60 | ∮5 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 95Ω |
| 最大空载电流 | 15mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4~5 | 22~0~22 | 20~0~20 | 0.5 |
| S1：6 ~ 7 | 0~11 | 0~9.5 | 1 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.75 | 400 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4~5，6~7 | 绿-黑-绿，黄-黄 | RV-0.3 | 400 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

5.绿 22V

7.黄 11V

6. 黄 0V

4.黑 0V

3. 绿 22V

2.红  220V

1.红 0V