30VA（SY0610-1333A1）环型电源变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔 （mm） | 罗母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 环型电源变压器 | 30 | 75 | 45 | 0.71 | —— | M6 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 85Ω |
| 最大空载电流 | 10mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3~4 | 0~18 | 0~16.4 | 1.67 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | UL-1672 18# | 760 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4 | 蓝-蓝 | UL-1015 18# | 760 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

2.红 220V

1.红 0V

3. 蓝 0V

4. 蓝18V