30VA（SY0612-1455A1）环型电源变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔 （mm） | 罗母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 环型电源变压器 | 30 | 80 | 34 | 0.65 | —— | M5 |
| 初级额定输入 | 110V*2 50Hz |
| 初级直流电阻 | 95Ω |
| 最大空载电流 | 15mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：5~6 | 0~25 | 0~22 | 0.6 |
| S1：7~8 | 0~25 | 0~22 | 0.6 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2，3~4 | 黑-红，黑-红 | RVV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：5~6，7~8 | 黑-蓝，黑-绿 | RV-0.5 | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

7. 黑 0V

8. 绿25V

2.红  110V

1.黑 0V

5. 黑 0V

4.红  110V

3.黑 0V

6. 蓝25V