30VA（SY0610-1336A1） R型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 30 | 93 | 42 | 0.72 | 70*60 | ∮5*4 |
| 初级额定输入 | 230V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 100Ω |
| 最大空载电流 | 15mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~6.3 | 0~5.6 | 5 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | UL-1672 18# | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4 | 蓝-蓝 | UL-1015 14# | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

4. 蓝6.3V

3.蓝 0V

5. 黄/绿

2.红  230V

1.红 0V