30VA（SY0702-1493A1）环型电源变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔 （mm） | 罗母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 环型电源变压器 | 30 | 81 | 33 | 0.62 | —— | M6 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 120Ω |
| 最大空载电流 | 20mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3~4 | 0~13 | 0~11.5 | 2 |
| S1：5~6 | 0~15 | 0~13 | 0.3 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4，5~6 | 蓝-蓝，绿-绿 | RV-0.5 | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

5. 绿 0V

6. 绿 15V

2.红  110V

1.红 0V

3. 蓝 0V

4. 蓝13V