31VA（SY0701-1462A1） R型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 31 | 78 | 43 | 0.59 | 55*58 | ∮4*6 |
| 初级额定输入 | 110V*2 50Hz |
| 初级直流电阻 | 125Ω |
| 最大空载电流 | 8mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：5 ~ 6 | 0~7.5 | 0~6.4 | 0.4 |
| S2：7 ~ 8~9 | 18~0~18 | 15.4~0~15.4 | 0.6 |
| S3：5 ~ 6 | 0~7.5 | 0~6.4 | 0.8 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2，3~4 | 黑-红，黑-红 | RVV-0.75 | 180 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：5~6，7~8~9，10~11 | 蓝-蓝，黄-黑-黄， 绿-绿 | RV-0.5 | 220 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

9. 黄 18V

7. 黄 18V

8. 黑  0V

10. 绿 0V

11. 绿7.5V

4.红 110V

3.黑 0V

5. 蓝 0V

2.红 110V

1.黑 0V

6. 蓝 7.5V