45VA（SY0703-1502A1）环型电源变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔 （mm） | 罗母 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 环型电源变压器 | 45 | 106 | 24 | 0.8 | —— | M8 |
| 初级额定输入 | 115V*2 50Hz |
| 初级直流电阻 | 85Ω |
| 最大空载电流 | 15mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：5~6~7 | 15~0~15 | 13~0~13 | 1.5 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2，3~4 | 黑-红，黑-红 | RVV-0.75 | 280 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：5~6~7 | 蓝-黑-蓝 | RV-0.5 | 280 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

7. 蓝 15V

5. 蓝 15V

6. 黑 0V

2.红  115V

1.黑 0V

4.红  115V

3.黑 0V