50VA(SY0701-1457A1) O型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| O型电源变压器 | 50 | 97 | 31 | 0.9 | ∮6.5 | M6 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 45Ω |
| 最大空载电流 | 15mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4~5 | 30~0~30 | 27~0~27 | 0.83 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4~5 | 黄-黑-黄 | RV-0.5 | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

6.黄/绿

3.黄 30V

6.黄 30V

2.红220V

1.黑0V

4. 黑 0V