50VA（SY0607-1239A1） EI型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L(mm) | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 50 | 101 | 68 | 57 | 1.2 | 85 | ∮10*5 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 50Ω |
| 最大空载电流 | 65mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 | 22~0~22 | 19.7~0~19.7 | 1.14 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.3 | 110 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4~5 | 紫-黄-紫 | UL-1015 22# | 120 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

5.紫  22V

3. 紫 22V

2.红  220V

1.红 0V

4. 黄  0V