100VA（SY0612-1435A1） R型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 100 | 119 | 54 | 1.5 | 90*70 | ∮5 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 20Ω |
| 最大空载电流 | 15mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 | 880~0~880 | 850~0~850 | 0.05 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.75 | 300 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4~5 | 蓝-黑-蓝 | RVV-0.75 | 300 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

5.蓝 880V

3. 蓝 880V

2.红  220V

1.红 0V

4. 黑  0V