108VA（SY0701-1461A1）环型电源变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔 （mm） | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 环型电源变压器 | 108 | 104 | 47 | 1.5 | —— | M8 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 25Ω |
| 最大空载电流 | 25mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 负载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4~5 | 24~0~24 | 22~0~22 | 1.8 |
| S2：6 ~ 7~ 8 | 14~0~14 | 12.8~0~12.8 | 0.8 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.75 | 150 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4~5,6~7~8 | 蓝-黑-蓝,绿-黑-绿 | RV-0.5，RV-0.3 | 150 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

7. 黑 0V

6. 绿 14V

8. 绿 14V

4. 黄 0V

3. 蓝 24V

2.红  220V

1.红 0V

5. 蓝24V