150VA（SY0702-1492A1） R型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 150 | 135 | 56 | 2.0 | 100*85 | ∮5 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 25Ω |
| 最大空载电流 | 30mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~33 | 0~30 | 4.55 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | UL-1672 18# | 350 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4 | 黑-黑 | UL-1015 18# | 350 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

3. 黑 0V

2.红  220V

1.红 0V

4. 黑  33V