500VA（SY0611-1411A1）环型自耦变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔 （mm） | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 环型电源变压器 | 500 | 96 | 33 | 0.9 | —— | M8 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | Ω |
| 最大空载电流 | 20mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 负载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：1 ~ 2 | 0~200 |  | 2.5 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~3 | 黑-红 | RVV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：1~2 | 黑-蓝 | RVV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

1. 黑  0V

110V

3. 红 220V

2. 蓝200V