1800VA（SY00609-1307A1）环型电源变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔 （mm） | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 环型电源变压器 | 1800 | 148 | 78 | 6.5 | —— | —— |
| 初级额定输入 | 0V-208V-220V-480V 50Hz |
| 初级直流电阻 | Ω |
| 最大空载电流 | 85mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 负载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：5 ~ 6 | 0~135 | 0~120 | 13.33 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2~3~4 | 黑-蓝-黄-棕 | UL-1015 16# | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：5~6 | 白-白 | UL-1015 14# | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

3.黄  220V

2.蓝 208V

5. 白 0V

6. 白 135V

4.棕  480V

1.黑 0V