2000VA（SY0702-1484A1）环型自耦变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔 （mm） | 罗丝 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D(mm) | H(mm) |  |  |  |
| 环型电源变压器 | 2000 | 305 | 72 | 21.4 |  |  |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 1Ω |
| 最大空载电流 | 130mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 负载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：1 ~ 2~3~4~5~6 | 0~180~200~220~240~260 |  | 2.5 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~4 | 黑-绿 | UL-1015 22# | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：1 ~ 2~3~4~5~6 | 黑-红-蓝-绿-白-棕 | UL-1015 22# | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

6.棕 260V

5. 白 240V

4. 绿 220V

1. 黑  0V

110V

3. 蓝 200V

2. 红180V