650VA（SY0408-477A1） R型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| R型电源变压器 | 650 | 180 | 82 | 5.9 | 143*101 | ∮8 |
| 初级额定输入 | 220V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 5Ω |
| 最大空载电流 | 50mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 空载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 ~ 5 | 28~0~28 | 27~0~27 | 10 |
| S2：6 ~ 7 ~ 8 | 42~0~42 | 40.8~0~40.8 | 1 |
| S3：9 ~ 10 ~ | 0~12 | 0~11.7 | 1 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 红-红 | RVV-0.75 | 200 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4~5，6~7~8，9~10 | 蓝-黑-蓝，黄-黑-黄，白-白 | RV-1.50，RV-0.5，RV-0.5 | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

4.黑 0V

8.黄 42V

5.蓝 28V

11.黄/绿

9.白 0V

6.黄 42V

7.黑 0V

10.白 12V

3.蓝 28V

2.红 220V

1.红0V