400VA(SY06140-1310A1) O型变压器

1、原理图

2、性能参数

| 名称 | 功率 （VA） | 外型尺寸 | 重量 （kg） | 安装孔距 （mm） | 安装孔 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A(mm) | X(mm) |  |  |  |
| O型电源变压器 | 400 | 149 | 52 | 3.6 | ∮9 | M8 |
| 初级额定输入 | 110V 50Hz |
| 初级直流电阻 | 2Ω |
| 最大空载电流 | 65mA |
| 次级额定输出 |
|  | 空载电压（V±5％） | 负载电压（V±5％） | 额定负载电流（A） |
| S1：3 ~ 4 | 0~42 | 0~40 | 5 |
| S2：5~6 | 0~42 | 0~40 | 5 |
| 引出线规格 |
|  | 颜色 | 规格 | 长度（mm） | 端子 |
| 初级引出线：1~2 | 黑-蓝 | UL-1015 16# | 300 | 剥口上锡5mm |
| 次级引出线：3~4，5~6 | 黑-黄，黑-棕 | UL-1015 16# | 200 | 剥口上锡5mm |

# Text boxes

6.棕  42V

5. 黑 0V

4.黄  42V

3. 黑 0V

2.蓝  110V

1.黑 0V